РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

3D Aquarius

Перед началом эксплуатации

Прочтите внимательно, прежде чем использовать

Уважаемый пользователь,

Благодарим вас за то, что вы приобрели наш лазерный прибор. Надеемся, что вы по достоинству оцените эту замечательную вещь и она станет абсолютным украшением вашего шоу. Перед началом эксплуатации изучите внимательно данное руководство и сохраните его для дальнейшего использования.

Предупреждения

Обращайте внимание на предупреждения, выделенные жирным шрифтом. Они важны, так как их соблюдение обеспечит безопасное пользование устройством.

Внимание! Совет или другая информация, необходимая в той или иной ситуации.

Важно! Инструкции по безопасности в целях предотвращения травмирования пользователя.

Осторожно! Предупреждение о возможности причинения вреда здоровью или имуществу вследствие неправильной эксплуатации.

Лазер! Инструкции по безопасности при нагреве лазера.

Внимание! При повреждении внешнего кабеля прибора его необходимо заменить только на аналогичный, рекомендованный изготовителем. Для этого обратитесь в авторизованный сервисный центр. Шторки, линзы, ультрафиолетовые экраны нужно менять в случае, если на них есть видимые дефекты, снижающие качество света – например, трещины или глубокие царапины. Лампы меняются при повреждении или деформации от нагрева.

Подготовка к эксплуатации

При получении прибора убедитесь, что все детали и комплектующие в надлежащем состоянии. Если на упаковке или самом приборе есть повреждения, немедленно уведомите дилера и сохраните упаковку для предъявления дилеру.

Внимание!

Прибор покинул завод в идеальном состоянии. При его эксплуатации необходимо следовать настоящему руководству. Перед тем как включить прибор, изучите правила техники безопасности при работе с лазером вообще и инструкции по использованию данного устройства в частности. На повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией устройства, гарантия производителя не распространяется.

Проверьте комплектацию прибора, согласно следующему списку:

| НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ-ВО |
| --- | --- |
| Лазерный прибор | 1 ШТ. |
| Ключ (для блокировки устройства) | 2 ШТ. |
| Кабель питания | 1 ШТ. |
| Разъём интерлок | 1 ШТ. |
| Руководство пользователя | 1 ШТ. |
| Кейс для транспортировки | 1 ШТ. |

Техника безопасности

Инструкции по технике безопасности

В целях защиты окружающей среды по возможности сдавайте упаковочный материал в переработку.

Прибор не предназначен для работы на улице. Степень защиты – IP20. Используйте прибор только в сухих помещениях, берегите от попадания капель дождя или каких-либо других жидкостей, а также от воздействия повышенной влажности, высоких температур и пыли. Не допускайте падения на прибор металлических предметов.

При прекращении использования прожектора не выбрасывайте его как обычный мусор; следуйте правилам утилизации электроприборов в вашей стране.

Прибор должен быть размещён в помещении с хорошей вентиляцией, вдали от легковоспламеняющихся материалов и жидкостей, на расстоянии не менее 0,5 м от стен.

- После того, как вы занесли прибор из транспорта в тёплое помещение, не включайте его сразу – дайте ему постоять и адаптироваться к температуре помещения. Тогда внутри не будет формироваться конденсат, который может вызывать сбои в работе или вообще вывести прибор из строя.

- Не закрывайте вентиляционные решётки, так как это может вызвать перегрев устройства.

- Не устанавливайте прибор на поверхностях из легковоспламеняющихся материалов.

- Не используйте прибор, если температура воздуха в помещении превышает максимально допустимые 40о.

- Если вы не планируете использовать прибор в течение какого-либо времени или собираетесь заменить лампу, отключите его от электросети.

- Во избежание повреждения устройства не вскрывайте его корпус самостоятельно.

- При транспортировке прибора используйте его оригинальную упаковку.

Техника безопасности при работе с лазером

Согласно стандарту EN 60825-1:2007, данный продукт принадлежит к классу 4. Не смотрите непосредственно на источник света, так как это опасно для глаз.

- Лазерный прибор класса 4 предназначен исключительно для лазерных шоу. К управлению им допускаются только профессиональные операторы.

- Данный прибор представляет собой лазер для создания световых эффектов в шоу. Длина волны радиоактивного излучения составляет от 400 до 700 нм.

- В соответствии с Международными правилами безопасности работы с лазером, расстояние по вертикали от лазерной установки до пола должно быть не менее 3 м, а по горизонтали до зрителей – не менее 2,5 м.

- Ни в коем случае не направляйте лазерный луч на людей или животных и не оставляйте работающий прибор без присмотра.

- Стандарты эксплуатации лазерных устройств в разных странах могут отличаться, поэтому пользователь несёт ответственность за ознакомление с нормативами своей страны и их соблюдение.

- Внимание! Избегайте прямого контакта глаз с лазерным лучом, особенно при его неподвижном положении. В противном случае вы можете травмировать глаза.

Функции обеспечения безопасности прибора

Внимание! Меры предосторожности при эксплуатации лазера разработаны в соответствии с международными требованиями безопасности. В данном приборе предусмотрены следующие средства защиты:

- Ключ для блокировки устройства: лазер будет работать, только если он повёрнут в положение включения (ON).

- Экстренный выключатель: дистанционно отключает лазер в случае, если безопасность прибора под угрозой.

- Индикация на передней панели прибора, показывающая его готовность к работе.

- Предупреждающие наклейки на поверхности прибора, согласно европейским стандартам.

Монтаж прибора

Внимание! Устанавливать прибор может только квалифицированный специалист. Неправильный монтаж может нанести значительный вред здоровью или имуществу пользователя. Для подвешивания прибора требуется соответствующий профессиональный опыт. Необходимо учитывать максимально допустимую нагрузку, использовать сертифицированные материалы, а затем регулярно осматривать прибор.

- При монтаже, демонтаже или обслуживании прибора убедитесь, что на площадке нет посторонних.

- Прибор необходимо устанавливать в условиях хорошей вентиляции, вдали от легковоспламеняющихся материалов и жидкостей, на расстоянии не менее 0,5 м от стен.

- Прибор должен находиться вне доступа посторонних; рядом с ним никто не должен ходить или сидеть.

- Прибор нужно как следует зафиксировать. Нельзя допускать, чтобы он свободно висел и раскачивался, так как это очень опасно!

- Все вентиляционные отверстия должны быть открыты, иначе устройство перегреется.

- Перед первым использованием нужно, чтобы прибор проинспектировал специалист и убедился в соблюдении правил техники безопасности. Далее осмотр требуется производить ежегодно.

Перед монтажом убедитесь, что конструкция, на которую вы будете подвешивать прибор, способна выдержать вес, превышающий его в 10 раз. Дополнительно закрепите прибор стальным страховочным тросиком, продев его в специальный рым-болт. Тросик должен быть рассчитан на нагрузку в 12 раз больше, чем вес данного прибора.

Питание

Используйте прилагающийся к прибору кабель питания и перед подключением удостоверьтесь, что напряжение и частота вашей электросети соответствуют требованиям изготовителя. Приборы необходимо подключать по одному, чтобы затем вы могли управлять каждым из них по отдельности.

Спецификации кабелей питания:

| Кабель (ЕЭС) | Кабель (США) | Контакт | Международное обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Коричневый | Чёрный | Фаза | L |
| Голубой | Белый | Ноль | N |
| Жёлтый/зелёный | Зелёный | Земля |  |

Монтаж прибора

Подключение по протоколу DMX

- Для подключения лазерных световых приборов по протоколу DMX требуется экранированный кабель с диаметром жилы не менее 0,5 мм. Используйте для соединения входов и выходов DMX 3-пиновые XLR-разъёмы, как показано на рисунке ниже (обратите внимание на нумерацию и расположение пинов в штекере/гнезде).

- Имейте в виду, что пины разъёмов XLR не должны соприкасаться с частями корпуса и соединяться между собой. Помимо описанного выше соединения, не подключайте к XLR-разъёмам никаких других сигнальных XLR кабелей. Прибор будет управляться посредством международного протокола DMX512(1990).

- При подключении по DMX512 в выход последнего устройства в цепи нужно вставить терминатор DMX: это резистор на 120 Ом, припаянный между пинами 2 и 3 (см. рисунок ниже). Это защитит передачу сигнала от помех.

Настройка луча

При транспортировке (например, из-за вибрации) излучатель может сдвинуться, в результате чего направление луча изменится. Вы можете отрегулировать его в 3 измерениях, как показано на рисунке ниже:

Регуляторы 1 и 2 поворачиваются одновременно

Регуляторы 3 и 4 поворачиваются одновременно

1 затянут, 2 ослаблен: луч направляется влево

1 ослаблен, 2 затянут: луч направляется вправо

3 затянут, 4 ослаблен: луч направляется вверх

3 ослаблен, 4 затянут: луч направляется вниз

Внимание! Настройка направления луча может осуществляться только квалифицированным специалистом и в соответствии с инструкциями, приведёнными в настоящем руководстве.

Центрирование проекции

При транспортировке, вследствие сбоя передачи сигнала по DMX или по другой причине паттерн для лазерной проекции может сместиться относительно центра линзы. Вы можете легко исправить это. Нажмите одновременно 4 кнопки (как показано на рисунке ниже) и включите прибор. Войдите в режим цифрового центрирования. Нажмите кнопку FUNC и выберите SHE, чтобы задать положение паттерна по горизонтальной оси (X), и SHY для вертикальной оси (Y). Установите нужное положение кнопками “UP” (вверх) и “DOWN” (вниз), а затем нажмите “ENTER” (ввод), чтобы сохранить изменения.

Инструкции по управлению

Схематичное изображение

| П/п | Наименование | Описание/функция |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выход лазера | Выходное отверстие для лазерного луча. |
| 2 | Индикатор питания | Индикация включённого питания (ON) – красный цвет. |
| 3 | Индикатор режима звуковой анимации | Индикация синхронизации с полученным музыкальным сигналом. |
| 4 | Скоба для подвешивания | Имеет 2 фиксирующих винта с обеих сторон и отверстие для крепления крюка. |
| 5 | Выключатель питания | Тумблер включения/выключения питания. |
| 6 | Вход для кабеля питания | Гнездо с предохранителем. |
| 7 | Выход DMX | 3-пиновое XLR-гнездо для кабеля DMX. |
| 8 | Вход DMX | 3-пиновый XLR-штекер для кабеля DMX. |
| 9 | Микрофон | Для работы в режиме звуковой анимации. Чувствительность к громкости сигнала устанавливается поворотным регулятором. |
| 10 | Выход ILDA | Стандартный интерфейс ILDA с неограниченными возможностями передачи исходящего сигнала. |
| 11 | Вход ILDA | Стандартный интерфейс ILDA с функцией автоматического переключения между собственной программой прибора и программой ILDA в зависимости от поступающего сигнала. |
| 12 | Ключ для блокировки устройства | Только для использования квалифицированным специалистом. |
| 13 | Экстренный выключатель | Для отключения прибора вручную в случае сбоя. |
| 14 | Панель управления со светодиодным дисплеем | Для различных режимов управления прибором. |
| 15 | Рым-болт | Отверстие для страховочного тросика, который прикрепляется для защиты устройства от посторонних и от возможного падения. |
| 16 | Вентилятор | Необходим для охлаждения системы. Следите, чтобы вентиляционные отверстия не были заблокированы. |

Инструкции по работе с меню

При каждом включении на дисплей на задней панели прибора выводятся сведения об устройстве и версия программного обеспечения. Когда прибор работает, на этом же дисплее отображаются текущие параметры автономного режима или адрес DMX – если прибор управляется по протоколу DMX. С помощью данного дисплея вы можете легко редактировать настройки лазера. Последние сохранённые вами настройки будут отображаться на нём при каждом включении прибора.

Выбор режима управления лазером.

Подтверждение выбора пункта меню или функции.

Вверх/вниз – изменение режима управления, параметра или адреса DMX.

Изображение операционного меню

| Обозначение на дисплее | Функция |
| --- | --- |
| AUT | Автоматическая программа с 8 встроенными эффектами |
| A3d | Автоматическая программа с эффектом 3D |
| AuY | Автоматическая программа с дифракционным эффектом 1D |
| AuL | Автоматическая программа с эффектом северного сияния |
| AuN | Автоматическая программа с дифракционным эффектом 2D |
| Auq | Автоматическая программа с эффектом разноцветного круга |
| AuO | Автоматическая программа с универсальным лазерным эффектом |
| AuC | Автоматическая программа с эффектом звёздного скопления |
| Aub | Автоматическая программа с эффектом анимированного луча |
| S** | Звуковая анимация для перечисленных выше программ |

Внимание: Если не активировать функцию приёма звукового сигнала AUDIO/MIC при автономной работе в режиме звуковой анимации (SOUND), через 3 секунды лазерный луч будет выключен.

Начальные настройки

| Встроенные программы | AUT 8 Автоматических программ A3d Автоматическая программа с эффектом 3D AuY Автоматическая программа с дифракционным эффектом 1D AuL Автоматическая программа с эффектом северного сияния AuN Автоматическая программа с дифракционным эффектом 2D Auq Автоматическая программа с эффектом разноцветного круга AuO Автоматическая программа с универсальным лазерным эффектом AuC Автоматическая программа с эффектом звёздного скопления Aub Автоматическая программа с эффектом анимированного луча S** Звуковая анимация для перечисленных выше программ | Для выбора эффекта нажмите UP/DOWN, а затем подтвердите кнопкой ENTER. |
| --- | --- | --- |
| Чувствительность к громкости звука | Параметры, отображающиеся на дисплее: S0-S9, где S0 означает отсутствие звука, а S1-S9 – увеличивающуюся громкость. | Для выбора чувствительности нажмите UP/DOWN, а затем подтвердите кнопкой ENTER. |
| Режим DMX | Адрес DMX от 001 до DMX 492 | Если обозначения на светодиодном дисплее мигают, это значит, что сигнал DMX или сигнал в режиме Master-Slave поступает плохо. Проверьте кабели и управляющее устройство. |
| Режим Slave | Установите режим SLAVE (ведомый) на приборе. Подсоедините несколько приборов с этим режимом к одному, для которого задан режим MASTER (ведущий), с помощью DMX-кабеля. Приборы SLAVE будут работать синхронно с прибором MASTER. Примечание: в режиме SLAVE приборы не получают сигнал с пульта дистанционного управления. |  |
| Поворот зеркала | Схема поворота зеркала: |

Управление по протоколу DMX

Таблица каналов DMX

Посредством канала 1 вы можете управлять несколькими функциями прожектора. Перед тем, как перейти к редактированию настроек для других каналов, убедитесь, что значения для канала 1 установлены надлежащим образом.

| Канал | Значение | Функция |
| --- | --- | --- |
| CH 1 | 000-018 | Лазер выключен |
|  | 019-030 | Автоматическая программа с миксом эффектов – 8 в 1 |
|  | 031-042 | Автоматическая программа с эффектом 3D (A3D) |
|  | 043-054 | Автоматическая программа с дифракционным эффектом 1D (AUY) |
|  | 055-066 | Автоматическая программа с эффектом северного сияния (AUL) |
|  | 067-078 | Автоматическая программа с дифракционным эффектом 2D (AUN) |
|  | 079-090 | Автоматическая программа с эффектом разноцветного круга (AUQ) |
|  | 091-102 | Автоматическая программа с универсальным лазерным эффектом (AUO) |
|  | 103-114 | Автоматическая программа с эффектом звёздного скопления (AUC) |
|  | 115-126 | Автоматическая программа с эффектом анимированного луча (AUB) |
|  | 127-138 | Программа с миксом эффектов – 8 в 1 в режиме звуковой анимации |
|  | 139-150 | Программа с эффектом 3D в режиме звуковой анимации (A3D) |
|  | 151-162 | Программа с дифракционным эффектом 1D в режиме звуковой анимации（SOY） |
|  | 163-174 | Программа с эффектом северного сияния в режиме звуковой анимации（SOL） |
|  | 175-186 | Программа с дифракционным эффектом 2D в режиме звуковой анимации（SON） |
|  | 187-198 | Программа с эффектом разноцветного круга в режиме звуковой анимации（SOQ） |
|  | 199-210 | Программа с универсальным лазерным эффектом в режиме звуковой анимации（SOO） |
|  | 211-222 | Программа с эффектом звёздного скопления в режиме звуковой анимации（SOC） |
|  | 223-234 | Программа с эффектом анимированного луча в режиме звуковой анимации（SOB） |
|  | 235-244 | Управление по DMX, только эффект звёздного скопления, таблица 1 |
|  | 245-255 | Управление по DMX, дифракционная решётка и паттерн, таблица 2 |
| Таблица 1 DMX, значения для канала CH1: 235-244, только эффект звёздного скопления (StarCluster) |
| CH 2 Вращение дифракционной решётки | 000-004 | Нет вращения |
|  | 005-127 | Вращение по часовой стрелке |
|  | 128-133 | Нет вращения |
|  | 134-255 | Вращение против часовой стрелки |
| CH 3 Цвет | 000-007 | Изначально установленный цвет |
|  | 008-015 | Красный |
|  | 016-023 | Зелёный |
|  | 024-031 | Жёлтый |
|  | 032-039 | Синий |
|  | 040-047 | Розовый |
|  | 048-055 | Голубой |
|  | 056-063 | Белый |
|  | 064-111 | Плавная смена цвета |
|  | 112-159 | Скачкообразная смена цвета |
|  | 160-127 | Смена цвета в движении |
|  | 208-255 | Стробирование |
| CH 4 Движение по горизонтали X | 000-127 | 128 вариантов позиций на оси X |
|  | 128-191 | Движение по часовой стрелке |
|  | 192-255 | Движение против часовой стрелки |
| CH 5 Скорость движения | 000-255 | От высокой до низкой |
| CH 6 Движение по вертикали Y | 000-127 | 128 вариантов позиций на оси Y |
|  | 128-191 | Движение по часовой стрелке |
|  | 192-255 | Движение против часовой стрелки |
| CH 7 Скорость движения | 000-255 | От высокой до низкой |
| Таблица DMX 2, значения для канала CH1 is at 245-255, эффекты с дифракционной решёткой и паттернами |
| CH 2 Группы паттернов | 000-051 | Группа паттернов 1 |
|  | 052-103 | Группа паттернов 2 |
|  | 104-155 | Группа паттернов 3 |
|  | 156-207 | Группа паттернов 4 |
|  | 208-255 | Группа паттернов 5 |
| CH 3 Паттерны | 000-255 | 16 паттернов в каждой группе |
| CH 4 Дифракционная решётка / Колесо эффектов | 000-031 | Дифракционный эффект 1 (3D) |
|  | 032-063 | Дифракционный эффект 2 |
|  | 064-095 | Дифракционный эффект 3 |
|  | 096-127 | Дифракционный эффект 4 |
|  | 128-159 | Дифракционный эффект 5 |
|  | 160-191 | Дифракционный эффект 6 |
|  | 192-255 | Обычный сканирующий луч (без дифракции) |
| CH 5 Вращение дифракционной решётки | 000-004 | Нет вращения |
|  | 005-127 | Вращение по часовой стрелке |
|  | 128-133 | Нет вращения |
|  | 134-255 | Вращение против часовой стрелки |
| CH 6 Цвет | 000-007 | Изначально установленный цвет |
|  | 008-015 | Красный |
|  | 016-023 | Зелёный |
|  | 024-031 | Жёлтый |
|  | 032-039 | Синий |
|  | 040-047 | Розовый |
|  | 048-055 | Голубой |
|  | 056-063 | Белый |
|  | 064-111 | Плавная смена цвета |
|  | 112-159 | Скачкообразная смена цвета |
|  | 160-127 | Смена цвета в движении |
|  | 208-255 | Стробирование |
| CH 7 Обрезка | 0 | Полная проекция без обрезки |
|  | 001-127 | Обрезка проекции 0%~99% |
|  | 128-255 | Скорость обрезки |
| CH 8 Зуммирование | 000-127 | Зуммирование проекции 100%-5% |
|  | 128-169 | Увеличение проекции (IN) |
|  | 170-209 | Уменьшение проекции (OUT) |
|  | 210-255 | Чередование зуммирования |
| CH 9 Скорость зуммирования | 000-255 | От высокой до низкой |
| CH 10 Вращение по оси Y | 000-127 | Вращение по зафиксированной оси Y, 0 -359 |
|  | 128-191 | Вращение по часовой стрелке |
|  | 192-255 | Вращение против часовой стрелки |
| CH 11 Скорость вращения | 000-255 | От высокой до низкой |
| CH 12 Вращение по оси X | 000-127 | Вращение по зафиксированной оси X, 0 -359 |
|  | 128-191 | Вращение по часовой стрелке |
|  | 192-255 | Вращение против часовой стрелки |
| CH 13 Скорость вращения | 000-255 | От высокой до низкой |
| CH 14 Вращение по оси Z | 000-127 | Вращение по зафиксированной оси Z, 0 -359 |
|  | 128-191 | Вращение по часовой стрелке |
|  | 192-255 | Вращение против часовой стрелки |
| CH 15 Скорость вращения | 000-255 | От высокой до низкой |
| CH 16 Движение по оси X | 000-127 | 128 вариантов позиций на оси X |
|  | 128-191 | Движение по часовой стрелке |
|  | 192-255 | Движение против часовой стрелки |
| CH 17 Скорость движения | 000-255 | От высокой до низкой |
| CH 18 Движение по оси Y | 000-127 | 128 вариантов позиций на оси Y |
|  | 128-191 | Движение по часовой стрелке |
|  | 192-255 | Движение против часовой стрелки |
| CH 19 Скорость движения | 000-255 | От высокой до низкой |

Встроенные паттерны

| DMX | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000-015 |  |  |  |  |  |
| 016-031 |  |  |  |  |  |
| 032-047 |  |  |  |  |  |
| 048-063 |  |  |  |  |  |
| 064-079 |  |  |  |  |  |
| 080-095 |  |  |  |  |  |
| 096-111 |  |  |  |  |  |
| 112-127 |  |  |  |  |  |
| 128-143 |  |  |  |  |  |
| 144-159 |  |  |  |  |  |
| 160-175 |  |  |  |  |  |
| 176-191 |  |  |  |  |  |
| 192-207 |  |  |  |  |  |
| 208-223 |  |  |  |  |  |
| 224-239 |  |  |  |  |  |
| 240-255 |  |  |  |  |  |

Технические характеристики

| Красный, LD | 500 мВт / 638 нм |
| --- | --- |
| Зелёный, DPSS | 200 мВт /532 нм |
| Синий, LD | 800 мВт /450 нм |
| Класс лазера | Класс 4 |
| Габариты | 290×240×110 мм |
| Вес | 4.2 кг |
| Питание | 100-240 В 50/60 Гц |
| Мощность | 50 Вт |
| Скорость сканирования | 20K@±15° |
| Каналы DMX | 1-19 |
| Автоматические программы | 9 |
| Программы в режиме звуковой анимации | 9 |