Цифровые диммеры серии DDP

Инструкция по эксплуатации
               Версия 1.51

THEATRE STAGE LIGHTING

Благодарим Вас за использование цифровых диммеров серии DDP Theatre Stage Lighting. Продукция серии DDP Theatre Stage Lighting соответствует требованиям стандартного цифрового сигнала управления DMX-512/1990. Подходит для работы с использованием консоли генерирующей сигнал управления DMX-512/1990 вместе эти устройства составляют систему управления цифровым затемнением. Устройство имеет низкий уровень электромагнитных помех. Поэтому данной устройство широко используется для затемнения в телестудиях, театрах, постановках, танцевальных мероприятих и т.д.

ВНИМАНИЕ: Для обеспечения безопасности оборудования и пользователя устройство должно быть заземлено. В DDP диммере опасное напряжение. Самостоятельно крышку не открывать!

1. Технические характеристики

- Цифровой оптоэлектронный вход DMX512

- Канал затемнения:

| Модель | Каналы | Макс.ток | 220-240 вольт действующее напряжение |
| --- | --- | --- | --- |
| DDP 1202A | 12 | 10 А на канал | 2кВт на канал |
| DDP 620 | 6 | 20 А на канал | 4кВт на канал |
| DDP 630 | 6 | 30 А на канал | 6кВт на канал |

- Точность затемнения до 2048

- 10 кривых затемнения: Каждый канал выбирается по-отдельности

- 0-20% подогрев регулируемый под каждый канал.

- Мягкий запуск способствует продлению срока службы вольфрамовых ламп накаливания.

- Отключение сигнала DMX с удержанием мощности каждого канала не вызовет фоновый шум.

- Есть возможно хранения 24-х пресетов, которые могут быть вызваны автоматически или вручную без использования консоли.

- Высокоточное сэмплирование с частотой пересечения нулевой отметки, улучшена стабильность мощности каналов.

- Высокоэффективные противопомеховые дроссели, меньше пульсаций и шумов.

- Двойная защита: электронные схемы переключатели.

- Отдельная защита от перегрузки и короткого замыкания, защита от перегрева элементов питания, работа возобновляется автоматически после случившейся внештатной ситуации.

- Скорость вращения вентилятора автоматически регулируется в соответствии с рабочей температурой.

- Функция ограничения напряжения: Если напряжение питающей электросети выше стандартного напряжения местной сети, то мощность диммеров PD может автоматически ограничиваться, при этом обеспечивая безопасность работы лампы.

- Начальный адрес DMX можно отображать и изменять.

- Есть возможность автоматического отслеживания и вывода на дисплей частоты сети электропитания.

- В реальном времени идёт замер напряжения каждой фазы.

- В реальном времени идёт замер рабочей температуры.

- Предупреждение о внештатных ситуациях.

- Входной разъём DMX: XLR-D3M

- Переходной разъём DMX: XLR-D3F

- Питание электросети: Переменное напряжение 100-240 В, 50-60 гц, трёхфазное или однофазное

- Потери без нагрузки: 6 В-А

- Размеры и вес:

| Модель | Размеры | Вес |
| --- | --- | --- |
| DDP 1202A | 19"3U, 482ммx133ммx510мм | 19.3 кг |
| PD 620 | 19"3U, 482ммx133ммx510мм | 18.5 кг |
| PD 630 | 19"3U, 482ммx133ммx510мм | 20.9 кг |

3. Подсоединение к электросети

Это устройство может использовать 3-х фазное электропитание (независимо от последовательности), а также однофазную цепь.

-ТРЁХФАЗНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ		-ОДНОФАЗНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

7. Переключатель питания с лампой

Переключатель питания управляет только микропроцессорным контроллером внутри DDP диммера.

Внимание:   При выключенном питании в кремниевом управляемом диоде остаётся напряжение. Не вскрывать корпус!

8.	Защита рабочего напряжения

Один предохранитель T1A/250В (Ф5 х 20 мм)

При подключении несоответствующего рабочего напряжения предохранитель сразу же перегорает, что обеспечивает защиту внутренних схем.

9.	Защита канала диммера

Каждый канал диммера оборудован выключателем для дополнительной защиты от перегрузки и короткого замыкания. Безопасность работы диммера и защита от перегрузок или короткого замыкания обеспечивается наличием электронного предохранительного устройства.

10.	Настройка устройства

После выполнения соединений в соответствии с указаниями разделов 3-6 включите переключатель питания консоли для посыла цифрового сигнала DMX512. Затем включите питание DDP диммера для его запуска.   При включенном DDP диммере вы сможете снова изменить начальный адрес DMX512 используя ЖК меню. 
Диммеры серий DDP оборудованы режимами простого и непосредственно ручного управления. В ручном режиме или в режиме возможности вызова предварительных настройек на каждый канал подаётся нормальная мощность без использования консолей.

11.	Дисплей (ЖК)

На панели находится 16 Х 2 = 32 ЖК символа с помощью которых вы можете управлять объектами меню для выполнения настройек или запросов используя клавиши на передней панели.

12.	Рабочие клавиши

С помощью четырёх клавиш и комбинаций с ними можно устанавливать настройки и выводить информацию по всем настраиваемым параметрам.

Выход (Quit) — Выход в основное меню.

▲ ▼ — Перелистывание или увеличение и уменьшение параметра в квадратных скобках.

Ввод (Enter) — Принять или войти в следующее подменю.

13.	Настройки

В нормальном рабочем режиме две линии ЖК дисплея показывают номер версии программного обеспечения и начальный адрес DMX соответственно.

Для входа в режим меню нажмите клавишу ввода (Enter).

Для выбора различных функций используйте клавишу ▲ или ▼.

На ЖК дисплее есть две строки: верхний ряд показывает серийный номер

1. Установить адрес DMX

2. Установить прогрев %

3. Установить графический режим

4. Ручной уровень

5. Запись сцены

6. Вызов сцены

7. Просмотр статуса

8. Просмотр уровня канала

9. Установка по умолчанию

10. Установка местного напряжения

Выберите функцию и нажмите Enter

ЗАМЕЧАНИЕ

Для выхода из последнего подменю нажмите Quit, для выхода из режима меню в нормальное рабочее состояние удерживайте эту клавишу.

При появлении в скобках определённого параметра нажмите ▲ или ▼ для увеличения или уменьшения значения; сохранения значения нажмите Enter. При появлении мигающего сообщения «Сохранить или выйти?» ("Save or Quit?") и «Да или Нет?» ("Yes or No?") на ЖК дисплее нажмите клавишу
▲ или ▼ для выбора варианта ответа. Для подтверждения нажмите клавишу ввода (Enter).

1)   Установить адрес DMX

1. Установить адрес DMX

Нажмите Enter

Установить адрес DMX

В квадратных скобках указан текущий адрес DMX.
Для изменения значения адреса в пределах от 1 до 512 используйте клавишу ▲ или ▼; для быстрого уменьшения или увеличения значения удерживайте клавишу ▲ или ▼.  После внесения изменений нажмите клавишу ввода (Enter) для сохранения.

Для выбора между сообщениями Сохранить или Выйти (Save or Quit) используйте клавишу ▲ или ▼, а для подтверждения нажмите клавишу ввода (Enter).

- Установить прогрев %

1. Установить прогрев %

Нажмите Enter

| Установить прогрев [all] = 20% |  | Установить прогрев % [Ch01] = 20% |
| --- | --- | --- |

Сначала, используйте клавишу ▲ или ▼ для выбора и настройки отдельного канала или всех каналов вместе.
Нажмите клавишу Enter

Установить прогрев [all] = 20%

Для установки процентного значения предварительного прогрева данного канала или все каналов используйте клавишу ▲ или ▼,.
Для подтверждения нажмите клавишу ввода (Enter).

- Установить графический режим

3. Установить графический режим

Нажмите Enter

| Установить графический режим [all] = 1(‘s’) |  | Установить графический режим [Ch01] = 1(‘s’) |
| --- | --- | --- |

Сначала, используйте клавишу ▲ или ▼ для настройки отдельного канала или всех каналов вместе.

Установить графический режим [all] = 1(‘s’)

Нажмите Enter

Используйте клавишу▲ или ▼ для установки номера кривой данной канала или всех каналов.

Для подтверждения нажмите Enter.

- Ручной уровень

4. Ручной уровень

Нажмите Enter

Диммер начнёт работать в ручном режиме, при переходе в ручной режим начальное значение для каждого канала идёт с консоли. Сначала, используйте ▲ или ▼ для выбора отдельного канала или всех каналов вместе.

3. Установить графический режим

Нажмите Enter

| Установить графический режим [all] = 1(‘s’) |  | Установить графический режим [Ch01] = 1(‘s’) |
| --- | --- | --- |

Используйте ▲ или ▼ для регулировки уровня выходного сигнала. Диапазон: 0-255

Для выхода из ручного режима работы выйдите из всех меню, тогда диммер просто начнёт работать под управлением сигнала DMX с консоли.

5)   Запись сцены

Запишите текущее значение DMX каждого канала ( с консоли или вручную) в серийный номер сцены для доступа к нему в будущем.

5. Запись сцены

Нажмите Enter.

5. Запись сцены к записи No[1]

Используйте ▲ или ▼ для выбора серийного номера сцены
Для сохранения нажмите Enter.

6)   Вызов сцены

6. Вызов сцены

Воспроизвести ранее записанную сцену

6. Вызов сцены из записи No[1]

Нажмите Enter

Используйте ▲ или ▼ для выбора серийного номера сцены
Нажмите Enter

Теперь сигнал DMX отключен, а текущее значение на выходе соответствует вызванному значению.
Для выхода из сцены удерживайте клавишу Quit пока не появится корневое меню. Диммер возвратить в режим управления сигналом DMX с консоли.

7)   Просмотр статуса

7. Просмотр статуса

Выводится информация о работе диммера, например, температура, напряжение, частота и т.д.
Нажмите Enter

Для последовательного просмотра напряжения каждой фазы используйте Enter или ▲ ▼.

Входной переменное напряжение A220 B220 C220

Частота электросети

Частота переменного тока = 50.0 Гц Продолжительность цикла – 20000uS

Внутренняя температура

Температура = 20˚С

8)   Просмотр значения DMX канала

Просмотр значения канала

Информация о текущем значении DMX
Нажмите Enter

Просмотр уровня канала [Ch01]=86

9: По умолчанию

Сбросить все настройки на установленные по умолчанию заводом-изготовителем. Используется только в проблемных ситуациях.
Нажмите Enter.

Установить настройки по умолчанию? Да или нет?

Для выбора между Yes и No используйте ▲ или ▼.
Для подтверждения нажмите Enter.

10)	Установка местного напряжения

10: Установка местного напряжения

Для проведения установок нажмите Enter

Установка местного напряжения = 220В

Используйте ▲ или ▼ для выбора между 8 видами местных стандартом напряжения

Для подтверждения нажмите Enter

Установить местное напряжение 220 В

Диммеры серии DDP имеют стандартное рабочее напряжение. Если напряжение электропитания выше установленного, то DDP диммер автоматически отграничит свою мощность тем самым увеличивая срок службы ламп. Это значение по умолчанию устанавливается заводом-изготовителем перед отгрузкой. Во избежание ошибок параметр этот менять не рекомендуется.

Подробности в разделе СХЕМА РАБОТЫ МЕНЮ

14. Обработка состояния

- В нормальных условиях при запуске система начнёт с процедуры плавного пуска. Выходное значение каждого канала постепенно возрастает до реального значения DMX (или возрастает до установленного значения при работе без консоли).

- Согласно значению прогрева каждого канала значению DMX выбранной кривой и т.д. значение выходного сигнала вычисляется согласно результату, который значение DMX получает с консоли и вышеуказанных данных.

Если в электропитании определённого канала  сбои в виде тока перегрузки или короткого замыкания, система

немедленно выключит выходной сигнал канала, звуки звонка, выведет сообщение о нестабильной работе канала с соответственным номером;
будет пытаться запустить его каждые 20 сек пока сбои не прекратятся и не вернётся в нормальный режим работы выхода канала.
Это не повлияет на работу остальных каналов.

4) Скорость вращения охлаждающего вентилятора увеличивается и уменьшается согласно рабочей температуре. При превышении стандартной температуры в диммере система перейдёт в спящий режим и выдаст тревожное сообщение, работа возобновится, когда температура станет нормальной. (Можно в любое время просматривать параметры температуры)

15. Информация и устранение неисправностей

При нестабильной работе начинает работать звонок, выходит тревожное сообщение с запросом о помощи или об осторожности, на ЖК дисплее выходит информация о сбое (если есть свои во многих каналах или одновременно несколько сбоев, ЖК дисплей автоматически выведет все сбои один за другим) пока выходной сигнал не будет заблокирован или пока проблема не будет решена и не начнётся нормальная работа. См.таблицу:

| Информация | Описание | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- |
| Нет сигнала DMX | Не получен нормальный DMX сигнал с консоли (ручной режим и сцены отключены) | Проверьте соединения: консоль, кабель передачи сигналов, розетка, полярность провода передачи данных и т.д..(для работы так же можно использовать ручной режим и режим сцен) |
| CH nn: ОШИБКА (FAULT) | Прогрема на выходе из канала nn (ток перегрузки или короткое замыкание) | Проверьте напряжение электропитания, оно не должно превышать определённое значение; Проверьте состояние таких частей, как лампы и светильники, кабели, концевик электропроводки и т.д.. |
| ПЕРЕГРЕВ | Скачки внутренней температуры выше установленного предела. | Улучшите условия вентиляции |

СХЕМА РАБОТЫ МЕНЮ

Пояснения: —— Используйте клавишу Enter, ↕ используйте клавиши ▲ or ▼,  для выхода из последнего подменю используйте клавишу Quit.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

CODE Electronic Co., Ltd.
http://www.codelight.com